ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __

по преобразователям 5-го поколения

__________________________________________________________________

(наименование механизма и объекта)

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры (входят в структуру условного обозначения) |
|  | Назначение преобразователя А - для якорной цепи двигателя постоянного тока; В – для цепи возбуждения двигателя постоянного тока; М – для цепи возбуждения генератора постоянного тока системы ГД; С – назначение преобразователя определяется ТЗ. |  |
|  | Конструктивное исполнение: В – встраиваемое (блочное) исполнение; С – шкафное исполнение; К – контейнерное исполнение; |  |
|  | Номинальный выходной ток (в амперах до 1000А, в кА – от 1000А) |  |
|  | Номинальное выходное напряжение (в В до 1000В, в кВ свыше 1000В) |  |
|  | Вид охлаждения: Е – естественное воздушное; В – принудительное воздушное от встроенных вентиляторов; Н – жидкостное; С – вид системы охлаждения определяется ТЗ |  |
|  | Способ подключения к силовой питающей сети: Т – трансформаторное; Р – реакторное; 0 – поставка без реактора или трансформатора |  |
|  | Исполнение силовой схемы: 1 – 6-пульсная нереверсивная схема выпрямления; 2 - 6-пульсная реверсивная схема выпрямления; 3 – 12-пульсная нереверсивная схема выпрямления; 4 - 12-пульсная реверсивная схема выпрямления; 7 – вид силовой схемы определяется ТЗ; |  |
|  | Исполн. Выкл. перем. тока Контактор перем. тока Выкл. пост. тока 0 - - - 1 + - - 2 - + - 3 - - + 4 + + - 5 - + + 6 + - + 7 + + + 8 Состав определяется ТЗ Основная аппаратура силовой цепи |  |

|  | Исполн. ЛК Д Сгл. реакт Исполн. ЛК Д Сгл. реакт 0 - - - 4 - - + 1 - + - 5 - + + 2 + - - 6 + - + 3 + + - 7 + + + Дополнительная аппаратура силовой цепи (ЛК-линейный контактор, Д-устройство аварийн. динамич. тормож.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исполн. Возб. двиг Управл. тормозом Возб. тахогенер. 0 - - - 1 + - - 2 - + - 3 - - + 4 + + - 5 + - + 6 - + + 7 + + + 8 Состав определяется ТЗ Вспомогательные устройства |  |
|  | Исполнение средств управления: В – базовые, С – специальные (по ТЗ). |  |
|  | Исполнение Регистратор сигналов Технологический контроллер 0 - - 1 - + 2 + - 3 + + Наличие сервисных устройств |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов Исполн. CAN ProfibusDP Modbus RTU Modbus TCP/IP 0 - - - - 1 + - - - 2 - + - - 3 + + - - 4 - - + - 5 + - + - 6 - - - + 7 + - - + 9 Состав определяется ТЗ |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 |  |
| Дополнительные параметры |
|  | Подключение переменного тока (сверху или снизу, шинами или кабелями) |  |
|  | Подключение постоянного тока (сверху или снизу, шинами или кабелями) |  |
|  | Материал силовых шин или кабелей (алюминий или медь) |  |
|  | Диаграмма загрузки электропривода (длительность и кратность перегрузок) |  |
|  | Тип и основные параметры электрической машины, датчика скорости, устройств задания скорости | Прилож. 1 |
|  | Типы и параметры остающегося (повторно используемого) силового оборудования (трансформаторов, сетевых и сглаживающих реакторов, выключателей и др.) | Прилож. 2 |
|  | Другие требования по усмотрению Заказчика | Прилож. 3 |
| Контакты для согласования технических вопросов (E-mail, тел.) |
|  | Службы эксплуатации |  |
|  | Проектной организации |  |

Тип преобразователя

| КТЕ5 | - | (1) | (2) | - | (3) | / | (4) | - | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | - | (11) | (12) | (13) | - | (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЕ5 | - |  |  | - |  | / |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |

Приложение 1 к опросному листу № __

Типы и основные параметры

электрической машины, датчика скорости, задающих устройств.

__________________________________________________________________

(наименование механизма и объекта)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная электрическая машина |
| 1.1 | Тип машины |  |
| 1.2 | Номинальная мощность, кВт |  |
| 1.3 | Номинальный ток якоря, А |  |
| 1.4 | Номинальное напряжения якоря, В |  |
| 1.5 | Частота вращения, об/мин |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение обмотки возбуждения, В |  |
| 1.7 | Номинальный ток обмотки возбуждения, А |  |
| 1.8 | Другие параметры |  |
| 2 | Датчик скорости |
| 2.1 | Тип |  |
| 2.2 | Основные параметры |  |
| 2.3 | Необходимость поставки и параметры источника питания |  |
| 3 | Устройства задания скорости |
| 3.1 | Тип и количество |  |
| 3.2 | Основные параметры |  |
| 3.3 | Необходимость поставки и параметры источника питания |  |

Приложение 2 к опросному листу № __

Типы и параметры остающегося (повторно используемого) силового оборудования

__________________________________________________________________

(наименование механизма и объекта)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор |
| 1.1 | Тип |  |
| 1.2 | Номинальная мощность, кВА |  |
| 1.3 | Напряжение сетевой обмотки, В |  |
| 1.4 | Напряжение вентильной обмотки, В |  |
| 1.5 | Группа соединений |  |
| 1.6 | Номинальный выпрямленный ток преобразователя (вентильной обмотки), А |  |
| 1.7 | Ек, % |  |
| 1.8 | Другие параметры |  |
| 2 | Сглаживающий реактор в якорной цепи |
| 2.1 | Тип |  |
| 2.2 | Номинальный ток, А |  |
| 2.3 | Индуктивность, мГн |  |
| 2.4 | Другие параметры |  |
| 3 | Выключатель в цепи постоянного тока |
| 3.1 | Тип |  |
| 3.2 | Номинальный ток |  |
| 3.3 | Другие параметры |  |
| 4 | Другое оборудование |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 |  |  |

Приложение 3 к опросному листу № __

Дополнительные требования к средствам управления

(перечень и алгоритмы обработки дополнительных аналоговых и дискретных входных и выходных сигналов, наличие специальных устройств и т.п.)

__________________________________________________________________

(наименование механизма и объекта)

| № | Параметры | Алгоритмы и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Структура системы регулирования (краткое описание основных отличий от базовых вариантов по рис.1, 2, 3) |  |
| 1.1 |  |  |
| 2 | Дискретные входные сигналы |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 3 | Дискретные выходные сигналы |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 4 | Аналоговые входные сигналы |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 |  |  |
| 4.3 |  |  |
| 5 | Аналоговые выходные сигналы |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |
| 6 | Сетевые адаптеры |
| 6.1 |  |  |
| 6.2 |  |  |
| 7 | Специальные устройства |
| 7.1 |  |  |
| 7.2 |  |  |
| 8 | Система централизованной диагностики |
| 8.1 | Количество диагностируемых электроприводов |  |
| 9 | Другие требования |
| 9.1 |  |  |
| 9.2 |  |  |
| 9.3 |  |  |